Санкт-Петербург,  ул.Фучика д.8   тел. (факс) :(812)6401714

моб. тел.:(921)3002457

mail: polymereng@mail.ru

Кабельный Колодец

Применение: 
ПЭ колодец предназначен, в основном, для строительства магистральных, локальных телекоммуникационных и 
электрических сетей, для защиты соединительной муфты и укладки запаса оптико-волоконного кабеля. энергетического 
кабеля в колодце, укладываемых в кабельном трубопроводе.

Основными достоинствами полиэтиленового колодца являются: 
• небольшой вес (37 кг) — благодаря чему отпадает необходимость применения тяжелого оборудования при 
транспортировке и монтаже; 
• великолепная герметичность — также в местах ввода труб, кабелей; 
• легкость и скорость монтажа; 
• возможность монтажа в трудных условиях — например, высокий уровень грунтовых вод, низкие температуры, дождевые 
осадки; 
• легкость развития сети - дают возможность профессионального приспособления одной модели к произвольной 
конфигурации канализации; 
• легкость поддержания чистоты – благодаря гладкой поверхности и не пропитыванию стен влагой; 
• прочность изделия   ,-хорошая механическая устойчивость, вибростойкость, жесткость конструкции, стойкость к коррозии 
и химикатам; 
• стойкость при низких температурах; 
• экологический продукт — возможность утилизации. 
• широкий ассортимент типоразмеров

Общая техническая характеристика: 
• Материал: высокомодульный полиэтилен. 
• Вес: В зависимости от марки и типа колодца 
• Размеры рабочей камеры: в зависимости от марки и типа колодца  
• Степень герметизации: 100 %
• Возможность установка на действующие линии: Есть 
• Возможность разрезания и сварка колодца: Есть 
• Возможность установки на обводненных территориях: Есть

Колодцы универсального исполнения, т.е. могут быть как проходными, так и угловыми или разветвительными.

Колодцы ударопрочны, могут транспортироваться любым видом транспорта по любым дорогам.

Колодцы из высокомодульного полиэтилена обеспечивают возможность применения простых, экономичных технологий строительства и возможность построения сложных конфигураций кабельной канализации связи.