Инструкция по монтажу очистной станции «Каскад-Bio»

Определение условий монтажа станции

- Определить модель очистной станции «КАСКАД-BIO».

- Определить место расположения очистной станции

- Рассчитать глубину залегания выходящей канализационной трубы у здания.

- Рассчитать глубину залегания выходящей канализационной трубы у очистной станции.

- Определить типы грунтов.

- Определить последующее применение очищенных стоков, это может быть, отвод стоков в подземный колодец для последующего удаления в грунт, отвод стоков в ближайшую канаву, отвод стоков в централизованную систему водоотведения, формирование стоков в открытом колодце для последующего применения на участке (для полива растений).

- Возможность подъезда строительной техники (экскаватор), либо ручной труд.

Подготовка котлована

- Разработать котлован согласно монтажной схеме определённой станции «КАСКАД-BIO»

- Засыпать основание песком согласно монтажной схеме.

- При наличии сложных грунтов, а так же нестабильных грунтов, рекомендуется согласно дополнению к монтажной схеме станции, организовать древесную опалубку для зажиты станции в осенне-зимний период.

- При отсутствии в грунте твёрдых материалов (камни, металл) возможна обратная засыпка вырытым грунтом. В противном случае, применять строительной песок без крупных каменистых вложений согласно ГОСТ 8736-93

- Разработать траншею подвода входящей канализационной трубы.

- Разработать траншею вывода трубы очищенных стоков, либо определённого комплекса отвода стоков.

Монтаж очистной станции

- Опустить станцию на подготовленное песчаное основание

- Подвести и подсоединить входящую канализационную трубу к станции

- Подключить отводящую канализационную трубу.

- Подвести электрокабель к станции.

- Засыпать станцию грунтом, либо песком.

- Утрамбовать грунт вокруг станции.

Подключение и первый запуск станции

- Подключить поведённый электрокабель к станции согласно схеме.

- Заполнить станцию водой для тестового запуска системы.

- Произвести тестовый запуск.

- В случае работоспособности всех элементов станции, её можно отключить.  Так же можно оставить работать, со временем станция перейдёт в штатный режим работы.