ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Патрон для фильтрации ливневых стоков «РосПласт»

Внимательно изучите данное руководство перед установкой очистного сооружения и началом эксплуатации

Содержание

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание |  |
| 1 | Назначение |  |
| 2 | Технические данные |  |
| 3 | Комплектность |  |
| 4 | Устройство и принцип работы |  |
| 5 | Установка и монтаж |  |
| 6 | Техническое обслуживание |  |
| 7 | Упаковка |  |
| 8 | Транспортировка и хранение |  |
| 9 | Свидетельство о приемке. |  |
|  | Приложения |  |
|  | Гарантийное свидетельство |  |

- Назначение

Фильтрующий патрон предназначен для фильтрации ливневых стоков. Согласно положениям действующего на территории РФ законодательства, сброс неочищенной (до установленных нормативов) дождевой, моечной и талой воды запрещен.

Для защиты водоемов от загрязнения нефтепродуктами и взвешенными веществами используются специальные фильтрационные системы и очистные сооружения. Фильтрующие патроны применяются для очистки поступающих стоков от  взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов и других органических веществ, может применяться для очистки технической воды.

- Технические данные

Вид установленного изделия в колодце Рис. 2.1

Вид стандартного изделия Рис. 2.2

Таблица размеров

| Внешний диаметр тела фильтра (мм) | Диметр опорного кольца внешний (мм) | Высота фильтрующего патрона (мм) | Пропускная способность номинальная (мᶾ/час) | Пропускная способность кратковременная (мᶾ/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 1050/2100 | 500 | 2 | 2 |
| 580 | 1050/2100 | 900 | 2 | 4 |
| 580 | 1050/2100 | 1200 | 4 | 4 |
| 580 | 1050/2100 | 1500 | 4 | 4 |
| 710 | 1050/2100 | 900 | 6 | 8 |
| 710 | 1050/2100 | 1200 | 6 | 8 |
| 710 | 1050/2100 | 1500 | 8 | 8 |
| 920 | 1050/2100 | 900 | 8 | 12 |
| 920 | 1050/2100 | 1200 | 8 | 12 |
| 920 | 1050/2100 | 1500 | 12 | 12 |
| 920 | 1050/2100 | 1800 | 12 | 16 |
| 1430 | 1050/2100 | 900 | 12 | 12 |
| 1430 | 1050/2100 | 1200 | 12 | 16 |
| 1430 | 1050/2100 | 1500 | 16 | 16 |
| 1430 | 1050/2100 | 1800 | 16 | 24 |
| 1830 | 1050/2100 | 900 | 16 | 32 |
| 1830 | 1050/2100 | 1200 | 32 | 32 |
| 1830 | 1050/2100 | 1500 | 32 | 32 |
| 1830 | 1050/2101 | 1800 | 32 | 32 |

Патрон для очистки ливневых стоков с комбинированной загрузкой фильтрующего материала представляет собой цилиндрическую емкость, разделенную на сообщающиеся отсеки, содержащие фильтрующие элементы. Материал корпуса изготавливается из полимерных композитных материалов, пригодных для использования согласно гигиеническим нормам, а также прочностным и эксплуатационным характеристикам. В качестве тела патрона используется полимерная спиральновитая труба высокого класса жесткости, применяемая для строительства безнапорных и напорных трубопроводов большого диаметра. В качестве сорбентов используются угле насыщенные нетканые материалы типа «САПАС», а также активированные угли марок БАУ (БАУ-А,  БАУ, БАУ-К, БАУ-МФ), МИУ-С. Применение типа сорбента определяется, исходя из требований очистки ливневых стоков от загрязняющих веществ (Исходящая концентрация/Конечная концентрация), а также регламентом эксплуатации очистного сооружения.

Фильтр патрон обеспечивает очистку сточных вод по взвешенным веществам (ВВ)  до 10 мг/дм3, нефтепродуктам  (НП) – до 0,3 мг/дм3, фенолам (Ф) – до 0,001 мг/дм3, СПАВ – до 0,1 мг/дм3.

3. Комплектность

В комплект поставки патрона для фильтрации ливневых стоков входит:

- Ёмкость из полимерного композита

- Крышка горловины обслуживания

- Опорное кольцо

- Фильтрующие компоненты

- Паспорт изделия

- Комплект сопутствующей документации на компоненты изделия (паспорта, сертификаты, регламенты, заключения).

4. Устройство и принцип работы

Поступающие стоки попадают на верхнюю точку фильтрующего патрона – перфорированную крышку из полимера. На перфорированной поверхности остаются крупные частицы мусора – комья земли, листва, строительный мусор, ветошь и прочие элементы, попадание которых в рабочую часть очистного сооружения нежелательно. В процессе оседания, крупные частицы мусора могут образовать равномерный слой, который может препятствовать прохождению жидкости через перфорированную крышку, что может негативно отражаться на пропускной способности фильтрующего патрона. Поэтому по мере образования слоя мусора, его необходимо механически удалять с поверхности патрона. В верхней камере фильтрующего патрона происходит первичная очистка водных стоков. В качестве фильтрующего элемента используются полиэфирные волокна, либо иные материалы согласно технологическим требованиям, такие как: угольные волокна, мембраны, вискозные волокна и пр.

Рабочая жидкость после прохождения механической очистки поступает в следующую камеру, содержащую угольный сорбент. Во время очистки сорбентом из рабочей жидкости (сточной воды) удаляются мелкодисперсные фракции загрязняющих веществ, нефтепродукты, СПАВ.

После прохождения сорбционной очистки вода сбрасывается в приемную камеру колодца, в котором установлен фильтрующий  патрон. Из  приемной камеры вода затем выбрасывается наружу, в городскую канализацию, водоем, либо возвращается обратно в технологический процесс. Отметим, что качество стоков улучшается при использовании полимерной камеры, без контакта с бетонными конструкциями.

5. Установка и монтаж

Установку и монтаж системы целесообразно проводить при помощи специализированной монтажной бригады.

Фильтрующий патрон устанавливается в заранее подготовленную камеру (бетонный либо пластиковый колодец). На верхней части патрона сделаны специальные технологические отверстия при помощи которых осуществляется стропление и монтаж. Тело сооружения опирается на специальное опорное кольцо, рассчитанное непосредственно под конкретный патрон, заранее установленное в шахту колодца на определенной высоте согласно проектной документации.

Для обслуживания фильтрующего патрона необходимо оставить технологическое отверстие  в виде люка или крышки в установочной камере.

Рекомендуется пребывание сорбционного элемента в постоянном режиме ниже уровня воды, это обусловлено сохранением его сорбционной емкости. Отметка выходящей трубы из установочной камеры должна быть расположена выше уровня сорбционной загрузки.

Для дополнительной вентиляции смотрового колодца и самой емкости возможна установка вентиляционной трубы. Решение о необходимости установки вентиляционной трубы принимают специалисты, проводящие работы по монтажу системы.

6. Техническое обслуживание

Проверяйте состояние патрона не реже одного раза в шесть месяцев. Рекомендуется также регулярно проверять уровень внешнего загрязнения. Скопившиеся на поверхности частицы мусора, а на дне емкости ил и песок должны откачиваться спецмашиной (в случае попадания). Проводить анализ стоков не реже 1 раза в год. Проводить очистку сорбционного элемента согласно регламенту производителя сорбента, используемому в очистном сооружении. Регламент и прочая документация прикладываются к изделию.

7. Упаковка

Фильтрующий патрон не требует специальной упаковки, но при транспортировке товара производителем до склада заказчика, а также по требованию заказчика, патрон  упаковывается заводским способом в жесткую (деревянную) упаковку.

8. Транспортирование и хранение

Патрон фильтрующий  транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида транспорта. Патрон фильтрующий  допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, так же хранят на складе или в других условиях, исключающих возможность их механического повреждения, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. При перевозке патрон нужно закреплять. Патрон нельзя вкатывать или ронять.

Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на устройстве, полученных при транспортировке.

9. Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует сертификации и признан годным для эксплуатации
Дата изготовления	№ партии

Начальник ОТК	подпись

М.П.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Модель:

Дата выдачи:

М.П.

Гарантия на подземную часть установки – 1 год со дня пуска в эксплуатацию, в случае, если монтаж произведен согласно установленным требованиям.

Условия гарантии

- Установка должна быть смонтирована строго по горизонтальным и вертикальным осям.

- Исключить попадание в установку строительного мусора;

- Обеспечить целостность внутреннего и внешнего корпуса;

- Эксплуатация оборудования согласно инструкции;

- Соответствие параметров количества и качества стоков на входе в установку;

- Необходимо соблюдать правила гарантии.